## Slide 1
CUAI Basic 3팀
2026.10.27
팀원: 김은수, 남동훈, 송현민, 최윤서
반사율 스펙트럼 기반 반도체 박막 층별 두께 예측 모델링

## Slide 2
목차
1
주제 선정 이유
2
배경지식
3
데이터셋 구성
4
향후 계획

## Slide 3
주제 선정 이유
문제
두께 오차 → 소자 성능 저하
한계
분석에 전문가와 연산 자원 필요
목표
스펙트럼으로 두께 예측
그림 : 3D NAND 적층 구조 예시

## Slide 4
광스펙트럼 분석과 한계
광스펙트럼 : 빛을 파장별 세기로 나눈 것
전문 지식 : 층별 광학 모델과 물성값 설정 필요
연산 : 두께를 바꿔가며 스펙트럼 계산·비교 반복
두께 가정
스펙트럼 계산
측정값과 비교
두께 수정
오차가 충분히 작아질 때까지 반복
딥러닝 모델: 학습해 두면 스펙트럼 입력만으로 두께를 바로 예측 (반복 계산 불필요)

## Slide 5
배경지식 1. 박막과 소자 구조
박막 : 얇은 반도체 막, 종류와 두께가 소자 특성 결정
예측 대상 : layer_1~4 두께
layer_1 · 질화규소 (SiN)
layer_2 · 이산화규소 (SiO₂)
layer_3 · 질화규소 (SiN)
layer_4 · 이산화규소 (SiO₂)
규소 (Si) 기판
출력 (Target, Y)
layer_1~4 두께 4개 값

## Slide 6
배경지식 2. 반사율 스펙트럼
반사율 : 반사광 ÷ 입사광
스펙트럼 : 파장별 반사율 분포
박막 간섭 : 층 경계 반사광이 겹쳐 두께에 따라 곡선이 변함
출처 : Nicoguaro CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Chart: layer_1 두께별 스펙트럼 (나머지 150 nm 고정)

## Slide 7
데이터셋 구성 1. 데이터 분할
구분 | 용도
Train | 모델 학습
Valid | 모델 선택·튜닝
Test | 최종 성능 평가
분할 대상 : train.csv (layer_1~4 + 파장 0~225)
대회 test.csv는 정답이 없어 train.csv를 직접 분할
분할 비율 : 8 : 1 : 1 (무작위 분할 예정)
파장 0~225 : 비식별화 값 (실제 파장과 다름)
데이터 출처 : 월간 데이콘 반도체 박막 두께 분석 경진대회 (dacon.io)

## Slide 8
데이터셋 구성 2. 두께와 스펙트럼
810,000
전체 샘플
(30⁴ 조합)
10 ~ 300
층별 두께 범위 (nm)
(10 간격)
226
파장별 반사율 특성
0
결측치
Chart: 두께 조합별 스펙트럼 (layer_1/2/3/4, nm)
문제 정의 : 반사율 226개 → 두께 4개 (다중 출력 회귀)

## Slide 9
향후 계획
1
EDA
분포, 잡음 확인
스펙트럼 표준화
2
검증 설계
Train / Valid / Test
지표 MAE
3
기준선
평균 예측
Ridge, LightGBM
4
MLP
밑딥 스터디 적용
층 수, 정규화 실험
5
개선
1D CNN
앙상블
(곡선 패턴 활용)
75 nm
출발선: 4층 모두
평균값(155 nm)으로 찍은 MAE
0.32 nm
참고: 2020 대회
공개 리더보드 1위 MAE

## Slide 10
감사합니다